## Slide 1
Benchmark Observatory
Ascend NPU 模型看护、性能基线与流水建设
从模型可复现，到问题可定位，再到数据可持续发布
答辩汇报 · 6–8 分钟
项目范围：TorchBench / HuggingFace / TIMM · DVM / Triton-Experimental
2026.10
Notes: 开场约 30 秒：说明这不是单次跑分，而是一套面向昇腾 NPU 的模型看护与问题闭环。汇报重点放在覆盖、流水、问题定位和可复用能力。

## Slide 2
01 · 目标
把一次性跑模型，变成持续可复现的工程能力
对齐社区口径，同时保留 NPU 后端自己的特化空间
社区对齐
以社区 benchmark 与 YAML 元数据为参考，区分 train / inference、特化模型和有效性口径。
后端看护
覆盖 DVM 与 Triton-Experimental，支持 E2E、OP、精度和失败原因的统一记录。
工程闭环
模型配置 → 环境隔离 → 执行日志 → 轻量 profile → JSON → 看板，形成可追踪链路。
核心原则：后端问题和非后端问题分开看；数据缺失、网络、OOM、超时、编译、精度失败分别处理。
Benchmark Observatory · Ascend NPU
02
Notes: 约 45 秒：先讲清项目目标。我们的价值不只是把 pass 数做大，而是让失败原因可分类、让复测可复现、让性能数据能持续积累。

## Slide 3
02 · 覆盖范围
两层模型集合：社区稳定看护 + 内部优化全集
weekly 保持完整覆盖，daily 选择更快的代表性集合
内部 weekly
154
个模型
TorchBench 85 · HuggingFace 51 · TIMM 18
社区对外集合
106
个稳定看护模型
对齐社区列表、模式和特化，作为外部可比口径。
daily：代表性集合
weekly：154 全量
同一套配置可复用
Benchmark Observatory · Ascend NPU
03
Notes: 约 50 秒：解释为什么不是只有一个模型列表。106 个是社区稳定看护口径，154 个是内部优化和问题发现口径；daily 与 weekly 是运行节奏的切分，不改变模型配置的来源。

## Slide 4
03 · 流水架构
从配置到看板的一条可追踪链路
每一次运行都带日期、版本、后端、模式和模型集合信息
模型集合
model_sets.yaml
daily / weekly / community
环境 profile
2.13 / 2.15
独立 cache 与 runs
执行层
DVM / Triton-Ex
train / inference
采集层
log + E2E + OP
轻量 profiler
发布层
按日期与版本 JSON
脱敏错误摘要
关键改进
同一天可以并列多个 PTA 版本；历史日期不被覆盖；失败信息只展示脱敏摘要，不暴露服务器路径。
Benchmark Observatory · Ascend NPU
04
Notes: 约 55 秒：沿着图从左到右讲。特别强调 profile 隔离、日期+版本维度和错误摘要，这是后来解决多版本并行与看板可读性的关键。

## Slide 5
04 · 执行矩阵
同一模型要回答四个问题：能不能跑、准不准、快不快、为什么失败
把后端、执行模式和模型特化显式化
后端
DVM
Triton-Experimental
执行
train
inference
图模式
dynamic off
dynamic on（按需）
图加速
ACLGraph off
按专项开启验证
指标
E2E / OP / accuracy
GPU baseline / error class
配置策略：能跟随社区的 train-only / inference-only / tolerance 先跟随；NPU 专属项进入对应 profile 或 override。
Benchmark Observatory · Ascend NPU
05
Notes: 约 55 秒：说明我们不是把所有模型一套参数跑到底。社区模型配置决定基础口径，NPU 侧只对设备差异和后端特性做显式适配，便于审计和回归。

## Slide 6
05 · 工程工作
把难点拆成可复用的能力，而不是临时改脚本
围绕兼容、数据、诊断和复现四条线推进
YAML / 元数据
兼容社区 benchmark 配置；支持 2.13 与 2.15 profile；保留 NPU override。
离线缓存
沉淀 HuggingFace / TIMM 权重与 tokenizer，减少网络波动导致的假失败。
轻量 profile
用 warmup / active 窗口采集可用的 OP 与 E2E 数据，控制产物体积和运行时长。
失败诊断
错误按网络、数据、OOM、timeout、compile、accuracy 分类，并在网页脱敏展示。
Benchmark Observatory · Ascend NPU
06
Notes: 约 60 秒：这里讲具体工程产出。重点是把过去靠记忆的特化、缓存和报错判断变成文件化、可重复的能力。

## Slide 7
06 · 已形成的证据
结果不只看 pass 数，也看运行规模、可复现性和数据完整性
下面是已确认的流水与环境证据
weekly 模型
154
weekly case
524
daily40 模型
40
daily40 case
142
规模证据
weekly-full：154 模型 / 524 case
20261015 daily40：40 模型 / 142 case
2.15 环境已具备复用条件
torch 2.15 dev
torch_npu 2.15
torchvision 0.28
triton / triton-ascend 3.6
CANN 9.2.0
2.13 / 2.15 profile 隔离
Benchmark Observatory · Ascend NPU
07
Notes: 约 55 秒：用两组数字说明这已经不是手工试验。154 模型和 524 case 是 weekly 规模口径，daily40 是快速迭代口径；2.15 侧也已经有独立环境和后端 smoke 证据。

## Slide 8
07 · 后续规划
让流水更稳定，让数据更可信，让问题更快进入上游
01
社区同步
持续跟进社区 YAML、模型列表和模式口径，减少分叉。
02
版本并跑
2.13 / 2.15 同日可切换，保留版本与 torch_npu commit 证据。
03
失败收敛
优先消除网络、数据和架构类假失败，再看后端真实问题。
04
看板分层
外部社区 106 与内部 weekly 全量分层，支持更清晰的性能对比。
结论：Benchmark 看护已经从“跑一次”进入“可配置、可复现、可比较、可沉淀”的阶段。
谢谢
Notes: 结尾约 45 秒：收束到四个方向。强调后续并不是无止境扩大模型数，而是让社区对齐、版本隔离、失败分类和看板发布变成稳定机制。可留 1 分钟答疑。